De nouveaux serveurs de voies série, norme EN 50155 et conçus avec  des connecteurs M12 facilitent les communications

dans les transports

ADM21 présente la nouvelle famille de serveurs de voie série tout particulièrement adaptée aux applications ferroviaires, la famille NPort 5000AI-M12 de Moxa. Ces appareils sont munis de connecteurs durcis M12 et se conforment strictement aux normes EN 50155 et EN 50121-4.

Le serveur NPort 5150AI-M12 a déjà prouvé son utilité dans les affichages d’informations destinés aux passagers dans les transports. Dans ce type d’application, le NPort créé une passerelle de communication entre le réseau Ethernet et les appareils série à bord du véhicule, comme des afficheurs à LED et des capteurs d’ouverture de portes. Ces appareils à bord doivent impérativement être conformes aux standards ferroviaires, car ils doivent fonctionner dans un environnement soumis constamment à des vibrations, des chocs, et même faire face aux dommages causés par la rouille et la corrosion. Les serveurs série NPort 5000AI-M12 sont parfaits pour ces applications car ils sont spécialement conçus pour y répondre. La conformité avec les principaux standards industriels permettent d’accélérer la certification des systèmes, les connecteurs durcis M12 permettent de sécuriser les câbles chaque fois que des vibrations de trains se produisent, et un revêtement spécifique du boitier empêche le système d’être endommagé par la rouille et la corrosion. Les ingénieurs se sont aperçu que même dans un réseau moderne, basé sur IP, à bord, les communications série sont un facteur crucial. La connectivité série permet aux opérateurs d’utiliser leurs appareils en place dans les lignes de chemins de fer existantes, et lors de nouvelles installations, cette connectivité série peut simplifier grandement le câblage et la mise en place du système complet. Les connecteurs M12 sont également  un atout majeur contre les vibrations

Les serveurs NPort 5000AI-M12 se présentent avec un à quatre ports RS-232/422/485. Certains modèles sont disponibles avec revêtement spécial du boîtier et fonctionnement en gamme de température étendue.

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr