Les prolongateurs DSL industriels  de Moxa améliorent la gestion des réseaux étendus et réduisent le coût de déploiement

Adm21 présente la famille  IEX, dernière ligne de produits de prolongateurs DSL industriels manageables Ethernet de Moxa comprenant les modèles IEX-402-SHDSL et IEX-402-VDSL2, fournissant une extension Ethernet point-à-point en utilisant les standards G.SHDSL ou VDSL2 au travers des câbles en cuivre existants. Grâce à une configuration CO/CPE automatique, une technique « link fault pass-through (LFP) », une interface  de gestion simple et des indicateurs de qualité de lien par LED, la série IEX offre aux réseaux industriels de nombreux avantages en termes de déploiements, de management et de maintenance.

Etendre Ethernet avec un déploiement économique 
La famille IEX  permet des transmissions réseaux sur longues distances  de manière économique par la technologie DSL. Avec cette famille, les communications réseaux peuvent être étendues en améliorant les infrastructures de câbles en cuivre existantes, ce qui élimine le coût substantiel de nouveaux câbles et de leur installation. Conformes aux standards G.SHDSL et VDSL2, la série IEX-402-SHDSL  supportent une transmission longue  distance jusqu’à 8 kilomètres, tandis que la série IEX-402-VDSL2 répond aux exigences de largeur de bandes élevées jusqu’à 100Mbps.

Installation et maintenance facilitées 
Lorsqu’on compare avec les prolongateurs DSL typiques, Les IEX surpassent  les autres modèles concernant leur installation et leur  manageabilité. La négociation CO/CPE automatique simplifie la configuration, élimine les possibilités d’erreurs humaines, et réduit le temps de déploiement. La technologie Link Fault Pass-through (LFP) permet d’empêcher les pertes de données. La gestion à distance est simple grâce au logiciel de Moxa  MXview permettant d’afficher tous les paramètres des produits. Le dépannage rapide sur site est également disponible avec les indicateurs de qualité du lien par LED.

Caractéristiques principales

Famille IEX-402-SHDSL

- Conforme aux standards G.SHDSL

- Jusqu’à 15,3 Mbps de taux de données  ou jusqu’à 8 km de distance de transmission

- Négociation CO/CPE automatique pour une installation rapide

- Technologie Link Fault Pass-Through (LFP) pour la récupération rapide des données

- Logiciel MXview pour une gestion simple

Famille IEX-402-VDSL2  (Disponibilité 2ème trimestre 2013)

- Conforme aux standards VDSL2

- Jusqu’à 100 Mbps de taux de données  ou jusqu’à 3 km de distance de transmission

- Négociation CO/CPE automatique pour une installation rapide

- Technologie Link Fault Pass-Through (LFP) pour la récupération rapide des données

- Logiciel MXview pour une gestion simple

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr