Nouveaux switches Ethernet Gigabit PoE+ administrables modulaires à 24 ports + 4 ports Gigabit

ADM21 présente aujourd’hui les nouveaux switches Ethernet Gigabit PoE+ administrables modulaires IKS-6728-8PoE de Moxa, conçus pour répondre aux exigences des applications commerciales et industrielles les plus complexes. L'IKS-6728-8PoE standard peut comporter jusqu’à 24 ports 10/100BaseT(X), ou PoE/PoE+, et 4 ports combo Ethernet Gigabit. En mode standard également, l’ IKS-6728-8PoE délivre jusqu'à 30 watts de puissance par port PoE+ et peut atteindre 36 watts avec une sortie haute puissance pour utilisation avec des appareils PoE industriels d’usage intensif, tels que les caméras IP de surveillance protégées contre les intempéries avec essuie-glace/chauffage, les points d'accès sans fil de haute performance et les téléphones IP robustes. Les switches Ethernet IKS-6728-8PoE peuvent être  alimentés par deux sources de puissance : 48 VCC pour les ports PoE+ et l'alimentation des systèmes et 110/220 VCA pour l'alimentation des systèmes.

Ces switches Ethernet prennent également en charge un grand nombre de fonctions de gestion, telles que STP/RSTP, Turbo Ring™, Turbo Chain™, la gestion de l'énergie PoE, le contrôle automatique des périphériques PoE, la planification de l'énergie PoE, le diagnostic PoE, IGMP, VLAN, QoS, RMON, la gestion de bande passante et la mise en miroir de ports. L’IKS-6728-8PoE est parfaitement adapté aux environnements extrêmes car il est conçu avec une protection contre les surtensions de 3KV, et élimine les dangers d’interruption et donc de pannes des systèmes PoE.

• 8 ports PoE+ intégrés conformes à IEEE 802.3af/at

• Jusqu'à 36 W en sortie par port PoE+

• Protection contre les surtensions sur le LAN jusqu'à 3 KV destiné aux environnements extérieurs extrêmes

• Diagnostic PoE pour l'analyse du mode des périphériques alimentés

• 4 ports combo Gigabit pour les communications sur une bande passante importante

• Températures de fonctionnement comprises entre -40 et 75°C à pleine charge (720 W)

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr