La famille ABP-2000A de Vecow : 4 LAN Gigabit Ethernet et processeur Intel Quad-Core Atom E3845 idéale pour les applications « internet of things », « Big Data » et « Cloud computing »

Adm21 présente la famille de PC industriels  ABP-2000A  sans ventilateur de Vecow. Les ABP-2000A  sont équipés du processeur Intel® Quad-Core Atom™ E3845 (mémoire cache 1M, 1.91GHz) et d’une ram simple canal DDR3L, 8Go, de deux ports HDMI, de deux ports  RS-232, deux ports RS-232/422/485, deux ports isolés RS-232/422/485 (pour modèle ABP-2845A), quatre LAN GbE, un disque 2.5” SATA 3Gp/s SSD/HDD , trois ports USB 3.0 , deux USB 2.0, et un emplacement pour carte miniPCI-express. Afin de mieux supporter l’IOT, le Big Data, et le Cloud Computing, les ABP-2000A possèdent deux LAN GbE supplémentaires, et cependant,  ils conservent toujours une petite taille, sont conçus sans ventilateur et peuvent fonctionner dans des environnements sévères de -25°C à +70°C.

Premier composant SoC destiné à des systèmes intelligents, l’Intel® Atom™ E3800 améliore grandement les performances informatiques, thermiques et graphiques. Grâce à la microarchitecture Silvermont  22nm et à ses transistors 3D, les processeurs de la famille E3800 montrent un ratio consommation/performance exceptionnel. Une température en fonctionnement de -40 à +110 oC, la conception thermique, le code de correction d’erreur et le moteur de sécurité  intégrés ajoute encore de la fiabilité aux systèmes.

Les ABP-2000A se présentent avec des sorties double affichage (VGA et deux HDMI) et la carte graphique Intel® Gen 7, jusqu’à 792MHz en turbo. Les ABP-2000A sont conçus avec six ports COM dont deux isolés RS-232/422/485, trois USB 3.0 super-speed, deux ports USB 2.0, quatre ports Gigabit Ethernet avec microcontrôleurs Intel® Gigabit Ethernet WG82574L, et enfin un port

SATA II.

Les qualités informatiques et graphiques des ABP-2000A leur permettent d’offrir un affichage de haute résolution 3D et une faible consommation. Ils sont conformes au standard EN50155 et peuvent fonctionner sans câble pour les environnements industriels. Les ABP-2000A sont parfaits pour les applications telles les affichages d’informations dans les conditions extrêmes, les communications en réseaux d’automatismes, l’IOT (Internet of Things), le Big Data, le Cloud Computing, les loisirs dans l’automobile, et les communications M2M (Machine to Machine).

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr