ADM21 présente les nouveaux adaptateurs LAN USB pour tablettes avec technologie PoE de Lava

Ces adaptateurs, famille STS-PE sont tout particulièrement destinés aux tablettes Samsung. Ils permettent à la fois de charger l'appareil et de l'utiliser en mode hôte. Dotés de 1, 2 ou 3 ports, ces adaptateurs permettent d'utiliser en continu les périphériques en USB, en Ethernet filaire, et sont alimentés par Ethernet, grâce à la technologie LAVA SimulCharge

La technologie PoE (Power over Ethernet) permet aux données et au courant électrique d’être transmis via un câble Ethernet standard, et il n’est nul besoin d’un électricien professionnel pour installer une ligne spéciale. Le PoE permet également à la tablette et à l’adaptateur d’être placé à 100 mètres de la source d’alimentation.

Le STS-PE fournit un chargement exceptionnel en convertissant le signal PoE en courant de 5,2 Volts nécessaire à la tablette. Il n’est plus obligatoire de se servir du chargeur fourni avec la tablette.

Les adaptateurs standard USB OTG n’ont pas la capacité de recharger  la tablette pendant qu’elle fonctionne avec des accessoires en USB, tandis que l’adaptateur de Lava est conçu pour permuter rapidement et simplement entre la technologie SimulCharge et le mode « Charge- Only ».

Les produits LAVA peuvent être commutés en mode Charge-Only pour recharger rapidement la batterie de la même manière qu’un chargeur USB via un port direct (DCP). Le STS-PE peut être utilisé en autonome, ou en tant que produit tierce partie d’un système plus complexe pour couvrir de nombreuses applications. L’alimentation se fait par le connecteur LAN RJ45 depuis un switch PoE. L’interface PoE délivre jusqu’à 13,5 watts pour charger l’adaptateur STS-PE et la tablette. L’entrée auxiliaire 5V peut également être utilisée pour alimenter le STS-PE lorsque le connecteur LAN RJ45 n’est pas raccordé en PoE. C’est cette option qui est choisie lors des tests.

• Destiné aux tablettes Samsung

• Fonctionnement en hôte USB pendant la charge

• 10/100 Ethernet

• Power over Ethernet (13,5 watts)

• Jusqu’à 100 m de la source d’alimentation

• PoE fournissant 5,2 volts en interne

• possibilité d’utiliser le chargeur d’origine pour les tests

• 1 mètre de câble de connexion à la tablette

• Mode charge sélectionnable

• Voyants indiquant le statut du mode charge

• voyants indiquant l’activité du réseau et de l’USB

• Bonne stabilité en charge

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr