6 connexions pour la nouvelle antenne panneau pour réseaux Wi-Fi 802.11ac présentée par Adm21 l’antenne panneau MIMO PND10-W

de Mobile Mark

Mobile Mark distribué par Adm21 vient d’introduire une nouvelle antenne MIMO 6x6 destinée aux réseaux 802.11ac. Cette nouvelle antenne est dotée de six ports de connexion différents permettant de fournir la performance maximale MIMO (entrée multiple-sortie multiple) aux modems Wi-Fi 802.11ac de dernière génération. L’antenne couvre les deux gammes de fréquences de 2,4-2,5 et 4,9-6,0GHz, ce qui lui donne la possibilité de fonctionner sur la bande 5GHz du standard 802.11a, tout en restant compatible avec les standards 802.11n et 802.11b/g des anciens modems.

La PND10-W-AC6-GRY atteint les performances MIMO grâce à l’utilisation de polarisations multiples pour les six éléments intégrés à l’intérieur de l’antenne. Cette nouvelle antenne MIMO 6X est caractérisée par sa technologie hors pair offrant une quadruple polarisation : vertical, horizontal, inclinaison de -45°, et inclinaison de +45°. De plus, cette antenne présente un gain de 8dBi sur la bande de 2,4GHz et de 10dBi sur la bande de 5GHz. Ces niveaux de gain permettent d’obtenir une couverture sans fil sur une plus longue distance tout en fournissant toujours la largeur de faisceau adéquate pour son installation et son alignement. La couverture de cette antenne est de 100° d’azimut par 60° d’élévation à 2,4GHz et de 40° d’azimut par 45° d’élévation à 5GHz. L’alignement est simplifié grâce au système de montage pivotant et s’inclinant fourni avec l’antenne.

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr