Adm21 introduit le nouvel écran de Vecow,  multi-touch, 15 pouces destiné à la technologie IoT

Le MTC-4015 est un écran industriel LCD TFT 15 pouces, sans ventilateur  tout- en- un destiné à la technologie  IoT et aux applications de l’Industrie 4.0 avec d’excellentes performances et une fiabilité sans pareil. Un écran multi-Touch capacitif avec une surface anti rayures, que l’on peut manipuler avec des gants, une température de fonctionnement de -20°C à 70°C, une alimentation 6V à 36 VDC avec une protection contre les surtensions de 80V et une conformité à la norme IP65  lui confèrent cette grande fiabilité; Fonctionnant avec le processeur de 5ème génération, l’ Intel Core i7/ i5/ i3 U-Series (Broadwell-U), une résolution full HD, une mémoire de 16Go max, équipé de 4 ports LAN   Gigabit PoE+, 2 emplacements pour carte SIM et mini-PCIe pour les  3G/ 4G/ WiFi/ GPRS/ UMTS, disques CFast externe / SSD/ HDD, 16 E/S numériques isolées , 2 ports USB 3.0, 3 ports USB 2.0,  et 4 ports COM, le MTC-4015 est un appareil idéal et puissant pour les applications médicales, les automatismes industriels , l’infodivertissement , les self-services , les interfaces hommes-machines et autres applications IoT/ Industrie 4.0.

► Vecow MTC-4015
► Ecran 15"  TFT-LCD tactile, résolution 1024 x 768 (4:3)
► Connecteurs DVI-D, Port display
► Processeur 5th Gen Intel® Core™ i7/ i5/ i3 U-Series (Broadwell-U)
► 2x DDR3L 1333/1600 MHz SO-DIMMs, jusqu'à 16Go
► 16 E/S numériques isolées : 8 DI, 8 DO
► 2x miniPCIe
► 6x LAN Gigabit dont 4x PoE+, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x SIM, 4x ports COM RS-232/422/485, CFast externe
► OS : Windows 8, Windows 7, Linux
► Protection surtension 80V
► Température de fonctionnement : -20 à +70°C
► Alimentation 120W, 24V, 90VAC à 264VAC bornier 3-pin / 160W, 24V, 85VAC à 264VAC bornier 3-pin, -30 à 70°C
► Poids : 5.8 kg
► Dimensions : 537.6 x 329.06 x 42.6mm (2G) / 537.6 x 329.06 x 53.1mm (PoE)

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr