Adm21 présente le nouveau convertisseur MiniFlex interface E1 (G.703/704) - unité ou carte de FlexDSL

Une nouvelle unité/carte de conversion MiniFlex est désormais disponible. Avec cet appareil, il est possible de transmettre jusqu'à 4x E1 (G.703/704) sur Ethernet ou de l'Ethernet sur 4x E1 (G.703/704), en fonction du firmware installé. La carte interface E1 dispose de quatre canaux E1 et d'une seule interface Ethernet connectée au fond du rack MiniFlex. Les canaux E1 peuvent être reliés, de sorte que les données Ethernet peuvent atteindre 8 Mbps en mode convertisseur. En mode TDMoIP, les canaux E1 peuvent être créés soit entre deux unités, soit organisés en topologie "étoile", où la carte centrale dessert quatre sites distants. En mode Convertisseur, la carte d'interface MiniFlex E1 est compatible avec les appareils Orion3 de FlexDSL, alors qu'en mode TDMoIP, elle est interopérable avec des produits tierce-partie supportant SAToP (RFC 4553), CESoPSN (RFC 5086) ou CESoETH (MEF-8). Ces nouveaux convertisseurs existent en trois modèles, MF-TDM-RAILN-4E1B/2Eth-24, V1, MF-TDM-RAILN-4E1B/2Eth-230, V1 et MF-TDM-SRL-4E1B, V1 Caractéristiques principales - Modes : Convertisseur (Ethernet sur E1), TDMoIP (spécial SW) - Protocoles PWE : SAToP (RFC4553), CESoPSN (RFC5086), CESoETH (MEF-8) - Interfaces : 2x Ethernet 10/100BaseT, 4x E1 (120Ohm) sur le panneau frontal, 1x USB 2.0 (Port console local) - Ports : RJ45 (Ethernet), RJ45 (E1), Mini-B (USB) - Alimentation : 18 à 72VDC ou 85 à 264VAC & 120 à 370VDC, 4W Typ. - Administration : Port Console, Telnet, Web et SNMP - Températures de fonctionnement : Standard -5 à 45 ºC / étendues -25 à 80 ºC

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr