Adm21 annonce la sortie de l’IVH-9000 de Vecow, le premier ordinateur pour véhicule sans ventilateur basé sur le processeur Quad Core Intel® Xeon®/ Core™ i7 de 6ème génération (Skylake)

Fonctionnant avec le moteur Quad Core Xeon®/ Core™ i7 de 6ème génération d’Intel® (Skylake), sans ventilateur , une température de fonctionnement de -25°C à 70°C , des fonctions intégrées tout-en-un, de multiples connexions d’E/S , une excellente disponibilité en mobile, une gestion intelligente, une alimentation 6V à 78V avec protection contre les surtensions de 200V, un contrôle de l’allumage, et une conception durcie, l’IVH-9000 de Vecow représente une excellent produit destiné aux systèmes de matériaux roulants, aux systèmes de transport intelligents (ITS), aux DVR et NVR mobiles, à la gestion de flotte, surveillance, Industrie 4.0 et l’Internet of Thing (IoT). Grâce au processeur Quad Core Intel® Xeon®/ Core™ de 6ème génération (Skylake-H) et au chipset Intel® CM236, au double canal DDR4 2133MHz jusqu’à 32Go de mémoire, l’IVH-9000 fournit une performance CPU jusqu’à 26% ce qui représente une amélioration par rapport au générations précédentes en consommant 80% de moins. L’IVH-9000 est doté d’une carte graphique Intel® HD Graphics P530 supportant les formats DirectX 12, OpenGL 4.2 et OpenCL 2.0 API, d’un double port affichage intégré et d’une interface DVI-D pour la résolution Ultra HD 4K, représentant au niveau des performances graphiques, une amélioration de 22%. La transmission de données haute vitesse est permise grâce au caractéristiques Multiple SATA III (6Gbps), USB 3.0 (5Gbps), connexions PoE (1Gbps) LAN et sans fil. L’IVH-9000 est parfaitement adapté aux applications embarquées en temps réel et en environnement critique. 18 ports LAN Gigabit indépendants avec 16 ports IEEE 802.3at (25.5W/ 48V) conforme PoE+, 4 ports COM RS-232/ 422/ 485, 4 ports externes USB 3.0, 1 ports USB 2.0, 16 DIO isolés, 4 emplacements pour cartes Mini PCIe, 4 tiroirs en accès frontal pour disques 2.5” SSD/ HDD, 4 pour cartes SIM (3 en accès frontal, 1 interne) pour les 3G/ 4G/ LTE/ WiFi/ GPRS/ UMTS, un emplacement CFast à l’avant, 6 SATA III pour logiciel RAID 0, 1, 5, 10, 16 GPIO, des supports en option de SUMIT et UPS, une conception tout-en-un et sans câble, une alimentation 6V à 78V avec une protection contre les surtensions de 200V, un contrôle de l’allumage configurable, un interrupteur déporté, une température de fonctionnement sans ventilateur de -25°C à 70°C, la conformité aux standards EN 50155 et EN 50121-3-2, sont autant de caractéristiques qui font de l’IVH-9000 , un ordinateur robuste ,convivial, sécurisé , intelligent, idéal pour les applications mobiles embarqués.

Contact presse : Agnès MONTEILLET -  Tél. 06 72 27 72 66 – Email : agnes55@numericable.fr